Pre 4MA, 4 MB, 4MP, 4MR, 3E,                                                                                  školský rok 2016/2017

Zloženie skúšobných otázok ku skúškam podľa § 21 vyhlášky

MPSVaR  SR č. 508/2009 Z. z.

# A. OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Elektrické inštalácie nízkeho napätia  časť 4 – 41  Zaistenie bezpečnosti                                   Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.   STN 33 2000 – 4 – 41    HD: 60364-4-41:2007

- Charakterizujte ochranu základnou izoláciou živých častí.

- Na čo je určená ochrana zábranami alebo krytmi

- Aký minimálny stupeň ochrany krytom musia mať kryty živých častí?

- Čo je účelom ochrany prekážkami?

- Aké prekážky sa vytvárajú v priestoroch prístupných laikom

- V čom spočíva ochrana živých častí umiestneným mimo dosahu?

- Čo je to ochranné pospájania a čo všetko sa pripája k hlavnej uzemňovacej svorke?

- Aký je maximálny čas samočinného odpojenia napájania v systéme TN pri 230V AC?

- Ktoré zásuvky musia byť chránené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom?

- Nakresli princíp ochrany samočinným odpojeným napájania pri poruche v sieťach TN

- Kedy sa musí vodič PEN systému TN-C a vodič PE systému TN-S v sieti TN distribučného

rozvodu uzemniť?

- Aký výraz platí pre impedanciu poruchovej slučky elektrickej inštalácie systému TN?

- Vysvetli princíp samočinného odpojenia napájania v sieti systému TT a uveď podmienku!

- Aké požiadavky musia spĺňať vidlice a zásuvky obvodov SELV a PELV?

- Vysvetli princíp ochrany dvojitou alebo zosilnenou izoláciou a doplnkovou izoláciou.

- Nakresli ochranu elektrickým oddeleným a vysvetli ako sa musí zaistiť?

- Popíš doplnkovú ochranu prúdovým chráničom a doplnkovým pospájaným.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

IEC 61140  STN 332010

27.Vysvetli definíciu: zásah elektrickým prúdom, živá časť, neživá časť, cudzia vodivá časť,

28. Aké poznáme triedy ochrán elektrických zariadení?

29. Charakterizuj triedu ochrany I

Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Časť 5 - 54 Výber a stavba elektrických zariadení

Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie.

STN 33 2000 – 5 – 54  HD 60364 – 5 – 54: 2007

30. Vysvetlite čo je uzemňovač a ktoré druhy uzemňovačov sa v praxi používajú? (542.2.3)

31. Aký je minimálny prierez uzemňovacích vodičov nechránených pred koróziou ani pred

mechanickým poškodeným? (tab. 54.2)

32. Ktoré vodiče sa musia pripojiť k hlavnej uzemňovacej svorke? (542.4.1)

33. Aký je vzťah  medzi prierezom ochranného vodiča a prierezom krajného vodiča? (tab. 54.3)

35. Aká zásada platí pre rozdelenie vodiča PEN na dva samostatné vodiče PE a N? (543.4.3)

36. Aké sú najmenšie prierezy vodičov pripojených k hlavnej uzemňovacej svorke? (544.1.1)

Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov  STN 330110       HD 193  S2

38. Ako sa rozdeľujú napäťové pásma pre striedavé a jednosmerné napätia?

Elektrické inštalácie budov STN 33 2000-3:2000 Časť 3. Stanovenie základných charakteristík

39. Ktoré druhy  sieti TN  rozlišujeme  podľa  usporiadania  neutrálnych  a  ochranných

vodičov?

40. Aký význam má prvé, druhé a prípadné tretie písmeno v písmenovom kóde siete?

## B. BEZPEĆNOSTNÉ PREDPISY

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach  STN  34 3100: 2001

41. Vysvetlite čo sú to ochranné a pracovné pomôcky?

42. Aký je rozdiel medzi prácou s dohľadom a prácou pod dozorom? (2.17 – 2.18)

43. Aký je rozdiel medzi obsluhou elektrickej inštalácie a prácou na elektrickej inštalácii?

(2.3, 2.5)

44. Čo je príkaz „ B“ a „ B – PPN“ a kedy musí byť vydaný? (5.3.1.1)

46. Čo musí obsahovať príkaz „ B“ a  „ B – PPN“ ? (5.3.1.5)

48. V ktorých prípadoch sa nemusí vydať príkaz „ B“ ? (5.3.1.12)

49. Zaistenie pracoviska – popíšte postup. (5.3.2)

## C. OCHRANA PRED ÚĆINKAMI ATMOSFERICKEJ ELEKTRINY

Ochrana pred bleskom podľa súboru noriem STN EN 62305 časť 1-4 a STN 34 1391

53. Z ktorých častí pozostáva vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS?

54. Kombináciou ktorých častí je tvorená zachytávacia sústava?

55. Na čo slúžia zvody a ako majú byť inštalované?

56. Aké poznáme druhy uzemňovačov?

57. Aký môže byť maximálny odpor uzemnenia bleskozvodu podľa súboru STN EN 62305?

58. Aké metódy sa používajú na stanovenie vhodného umiestnenia zachytávacej sústavy?

59. K čomu slúži vnútorný systém ochrany pred bleskom?

D. PRVÁ POMOC PRI ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

61. Aký je postup pri vyslobodzovaní postihnutého z elektrického zariadenia pod napätím?

62. Aký je postup pri ošetrení postihnutého pri úraze elektrickým prúdom?

63. Ako sa vykonáva umelé dýchanie metódou z pľúc do pľúc?

64. Ako sa vykonáva nepriama masáž srdca?

65. Ako sa vykonáva prvá pomoc pri krvácaní?

66. Ako sa vykonáva prvá pomoc pri zlomeninách a popáleninách?

67. Ako poskytujeme prvú pomoc pri šoku?

68. Aká je hlavná úloha resuscitácie (oživovania )?

## E. PREDPISY PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek – stroj, označovanie a identifikácia

STN EN 60073: 2004

69. Ako sa farebne značia ovládače STOP/VYPNUTÉ a ŠTART/ZAPNUTÉ?

70. Akú farbu a tvar musia mať núdzové ovládače (STOP/VYP)?

Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo-číslicovým systémom IEC 60446 (33 0165)

IEC 60446:2007, 8/2008

71. Ako sa označujú vodiče farebne a písmenovo-číslicovým systémom ?

Označovanie svoriek elektrických predmetov a vybratých vodičov  STN 33 0160:3/1991

72. Ako sa označujú svorky a vodiče elektrických zariadení a inštalácií v sústave AC a DC?

Bezpečnostné značky na elektrických zariadeniach  STN 01 8012 – 1: 12/2000,

STN 01 8012 – 2: 12/2000 a nariadenie vlády SR č. 444/2001

73. Ako rozdeľujeme bezpečnostné značky podľa významu?

74. Uveďte správne umiestňovanie bezpečnostných značiek?

Stupne ochrany krytom  STN EN 60 529:1993 + A1:2002

76. Aký význam má krytie elektrických zariadení a ako sa označuje?

77. Vysvetlite význam prvého čísla pri označení krytia?

78. Vysvetlite význam druhého čísla pri označení krytia?

Elektrotechnické predpisy  Vnútorné elektrické rozvody  STN 33 2130

79. Aká podmienka platí pre istenie svetelných a zásuvkových obvodov?

80. Aké sú minimálne prierezy vodičov inštalovaných obvodov v bytoch a aké je ich istenie

uveďte prúdové hodnoty aj charakteristiky ak istíme poistkami alebo ističmi

Predpisy pre pohyblivé prívody a pre šnúrové vedenia  STN 34 0350

82. Aké základné ustanovenia platia pre pohyblivé prívody a šnúrové vedenia?

83. Vymenujte a popíšte druhy pohyblivých prívodov! ( podľa vyhotovenia )

Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory

Priestory s vaňou alebo sprchou STN 33 2000 – 7 – 701: október 2007  HD 60364 – 7 - 701

89. Opíš zóny 0, 1, 2 a uveď čím sú vymedzené?

90. Aké sa musia používať doplnkové ochrany v priestoroch s vaňou alebo sprchou?

91. Aký musí byť minimálny prierez vodičov na miestne doplnkové pospájanie?

Rozvádzače a rozvodné zariadenia STN EN 60439 – 1 +A1, STN EN 60439 – 3+A1,STN EN

60439 – 4:2005, STN EN 60439 – 5:2007 + A1:2001 + O1:2002

93. Čo je to rozvádzač nízkeho napätia (NN), aké doklady má mať novo vyrobený rozvádzač?

94. Aké sú požiadavky na staveniskové rozvádzače?

Prípojky elektrickej energie  STN 33 3320:3/2002

96. Ako sa rozdeľujú elektrické prípojky podľa spôsobu vyhotovenia a výšky napätia?

97. Kde začína a končí elektrická prípojka NN, aké musí byť istenie v poistkovej skrini     vzhľadom k isteniu v rozvádzači merania RE?

Elektrické zariadenia pracovných strojov  STN EN 60204 – 1: 2007

99. Aké sú požiadavky na ovládač núdzového zastavenia a aký je vzťah tejto funkcie k iným

funkciám a činnostiam?

# F. PRÁVNE PREDPISY

Vyhláška  MPSVaR SR  č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

101. Čo ustanovuje vyhláška č. 508/2009 Z. z.? (§1)

102. Ako sa podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  rozdeľujú technické zariadenia? (§4)

104. Kto je to elektrotechnik podľa § 21 a akú činnosť môže vykonávať? (§21)

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z., v znení zákona č. 257/2011 Z.z., v znení zákona č.361/2012 Z.z. ochrana práce (§146, §147, §148, §149, §150)

________________________________________________________________________

105. Aké sú povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k BOZP (§147)?

106. Práva a povinnosti zamestnancov  vo vzťahu k BOZP (§148)?

Zákon č. 124/2006 Z.z., v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č.140/2008 Z.z., zákona č.470/2011 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

107. Akým spôsobom a ako často musí zamestnávateľ oboznamovať a informovať

zamestnancov s predpismi BOZP? (§7)

108. Aké sú práva a povinnosti zamestnancov? (§ 12)

109. Aké sú povinnosti zamestnanca vo vzťahu k pracovnému úrazu? (§17 ods.1)

110. Ktorý pracovný úraz musí zamestnávateľ registrovať? (§17ods. 4)

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie

osobných ochranných pracovných prostriedkov  (ďalej len OOPP)

113. Požiadavky na poskytovanie OOPP. (§3)

114. Ktoré OOPP slúžia na ochranu hlavy, zraku, horných a dolných končatín?